# Protocolo pruebas para pt100
Conectar el modulo a la raspberry

Modulo CJMCU-31865	Raspberry Pi	pin
SDO	SPI0 MISO	21
CS	SPI0 CS0	24
CLK	SPI0 SCLK	23
SDI	SPI0 MOSI	19
DRY
3,3V
GND	GND	6
VCC	5V	4

Configurar el registro
Procedimiento general para leer un registro: Mandar dirección del registro (0x0X). Enviar 0xFF para recibir un byte y retornarlo
Procedimiento general para escribir un registro: enviar dirección (0x8X). Enviar datos en el siguiente byte.
  1. Configurar para 3 cables
    1. Setear bit 4 (|= 0x10)
  2. Configurar para un solo disparo
    1. Poner en 0 el bit 6 (&=~0x40)
  3. Habilitar corriente a la resistencia
    1. Poner en 0 el bit 7 (&=~0x80)
  4. Limpiar errores
    1. Leer registro h00
    2. Aplicarle &=~0x2C y |=0x02
    3. Escribir en el registro
  5. Hacer una lectura
    1. Limpiar errores
    2. Habilitar corriente y esperar 10ms
    3. Aplicar one_shot
      1. Hacer flanco de subida en el bit 5 del registro (|=20)
    4. Esperar 65ms??????
    5. Leer valor medido
      1. Enviar dirección
      2. Leer dos veces (mas significativo primero)
      3. Quitar primer bit (>>=1)
      4. Transformar en temperatura
float  Adafruit_MAX31865::temperature(float RTDnominal, float refResistor) {
  // http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN709_0.pdf

  float Z1, Z2, Z3, Z4, Rt, temp;

  Rt = readRTD();
  Rt /= 32768;
  Rt *= refResistor;

  // Serial.print("\nResistance: "); Serial.println(Rt, 8);

  Z1 = -RTD_A;
  Z2 = RTD_A * RTD_A - (4 * RTD_B);
  Z3 = (4 * RTD_B) / RTDnominal;
  Z4 = 2 * RTD_B;

  temp = Z2 + (Z3 * Rt);
  temp = (sqrt(temp) + Z1) / Z4;

  if (temp >= 0) return temp;

  // ugh.
  Rt /= RTDnominal;
  Rt *= 100;      // normalize to 100 ohm

  float rpoly = Rt;

  temp = -242.02;
  temp += 2.2228 * rpoly;
  rpoly *= Rt;  // square
  temp += 2.5859e-3 * rpoly;
  rpoly *= Rt;  // ^3
  temp -= 4.8260e-6 * rpoly;
  rpoly *= Rt;  // ^4
  temp -= 2.8183e-8 * rpoly;
  rpoly *= Rt;  // ^5
  temp += 1.5243e-10 * rpoly;

  return temp;
}

    1. Checkear si hay una falla
    2. Limpiar fallas